|  | 2 Содержание раздела 3: «Архитектурные решения» часть 1 «Строительство бассейна в стационарном оздоровительном лагере «Старт» при МАУ ДО «ДЮСШ №5 г. Улан-Удэ» (с. Верхний Саянтуй, Тарбагатайский район)» Обозначение Наименование Прим. Стр. 2 3 4 Титульный лист | С-017-14 АР С Содержание раздела 3 «Архитектурные решения» 2-3 С-017-14 СП Состав проекта 4,5 Текстовая часть С-017-14 АР 3.0.1 а) описание и обоснование внешнего и внутреннего объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации 6 С-017-14 АР 3.0.1 б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 6 С-017-14 АР 3.0.2 в) описание и обоснование использованных композиционных проемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 6 С-017-14 АР 3.0.2 г) описание решений по отделке помещений основного вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 7 С-017-14 АР 3.0.3 д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 7 С-017-14 АР 3.0.4 е) описание архитектурно-строительных мероприятия, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 7 |
| --- | --- | --- |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С-017-14 АР С |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
| Инв. № подл. |  | ГИП | Наталина |  |  | Содержание раздела 3. | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  | П | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ООО «ПСБ-Перспектива» г. Улан – Удэ |
|  |  | Исполн | Заиграева |  |  |  |  |
|  |  | Н.контр. | Доржеев |  |  |  |  |
|  | 3 Содержание раздела 3. «Архитектурные решения» часть 1 «Строительство бассейна в стационарном оздоровительном лагере «Старт» при МАУ ДО «ДЮСШ №5 г. Улан-Удэ» (с. Верхний Саянтуй, Тарбагатайский район)» (продолжение) Обозначение Наименование Прим. Стр. 2 3 4 С-017-14 АР 3.0.5 з) описание решений по декоративно-художественной отделке интерьеров 7 Графическая часть С-017-14 АР 3.0.7 Фасад 1-3; Б-А 8 С-017-14 АР 3.0.8 Фасад 3-1; А-Б 9 С-017-14 АР 3.0.9 Цветовое решение фасад 1-28, 28-1 10 С-017-14 АР 3.0.10 Цветовое решение М-А; А-М 11 С-017-14 АР 3.0.11 Разрез 1-1; 2-2 12 С-017-14 АР 3.0.12 Блок А. План на отм.0,000 | 13 С-017-14 АР 3.0.13 План кровли 14 С-017-14 АР 3.0.14 Спецификация заполнения проёмов (двери) 15 С-017-14 АР 3.0.15 Спецификация заполнения проёмов (окна) 16 Ведомость отделки помещений 17 |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С-017-14 АР С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  | 6 Раздел 3 "Архитектурные решения". Часть 1 «Строительство бассейна в стационарном оздоровительном лагере «Старт» при МАУ ДО «ДЮСШ №5 г. Улан-Удэ» (с. Верхний Саянтуй, Тарбагатайский район)» Текстовая часть а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации Проектная документация по объекту «Строительство бассейна в стационарном оздоровительном лагере «Старт» при МАУ ДО «ДЮСШ №5 г. Улан-Удэ» (с. Верхний Саянтуй, Тарбагатайский район) разработана на основании договора. Здание-одноэтажное, размерами 9.0мх25.7м с размерами ванны 6.0мх12.5м. В здании предусмотрены раздельные раздевальные, душевые, сан.узлы для мальчиков и девочек. С главного входа предусмотрен пандус для инвалидов, с северной стороны предусмотрен эвакуационный выход. Ограждающие конструкции из монолитного поликарбоната, колер матовый в сочетании с прозрачным. б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства Проектируемое одноэтажное здание прямоугольной формы со сферической крышей. Данная форма принята оптимальной для пространственной, планировочной и функциональной деятельности объекта. Технико-экономические показатели: Общая площадь – 229.0м2 Строительный объём – 1035.0м3 Площадь застройки – 258.0м2 в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства Здание запроектировано в современном стиле. Архитектура здания решена в виде оригинальной композиции. Крыша выглядит полусферой. Все эти современные композиционные приемы в построении фасада здания создают свою уникальность архитектурного облика здания и придают зданию запоминающийся образ и приятное эстетическое восприятие. Внимание уделено характерным особенностям бассейну оздоровительного назначения спортивного лагеря летнего типа. В цветовом решении – для отделки ограждающих конструкций применены прозрачные тона монолитного поликарбоната в сочетании с матовыми, что является одним из приемов архитектурно-художественной выразительности объекта. Окна из ПВХ профиля, двери наружные из ПВХ профиля с заполнением поликарбонатом, двери вспомогательных помещений - лёгкие межкомнатные пластиковые. |
| --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С-017-14 АР | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  | 7 г) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения В здании перегородки из металлического профиля с заполнением из влагостойкого ДСП ГОСТ 10632-89. Пол обходных дорожек – полимерная композитная терассная доска, в вспомогательных помещениях пол из керамической плитки, в техническом помещении пол – бетонный. Окна из ПВХ профиля, двери наружные из ПВХ профиля с заполнением поликарбонатом, двери вспомогательных помещений - лёгкие межкомнатные пластиковые д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей Освещение по прозрачной сфере, с максимальной прозрачностью и светопропускаемостью: монолитный поликарбонат обладает 90%-ным светопропусканием, как у стекла, но в 180 раз прочнее. Прекрасное светорассеивание. Естественная вентиляция - осуществляется через открытые проёмы с торцов здания. з) описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения Решение по декоративно-художественной отделки интерьеров проектной документацией не предусмотрено. |
| --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С-017-14 АР | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  | 8 |
| --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С-017-14 АР | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  | 9 |
| --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С-017-14 АР | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  | 10 |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С-017-14 АР | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |